关于征求《苏州市河道管理范围内建设项目防洪评价报告技术审查评分细则（试行）》

意见的公告

为了加强河道管理范围内建设项目管理，进一步规范洪评价报告技术审查工作，提升防洪评价报告质量，我局组织编写《苏州市河道管理范围内建设项目防洪评价报告技术审查评分细则（试行）》，现公开征求意见。如有意见，请于4月18日前反馈我局。

联系人:王亚男

联系电话：68250490

联系邮箱：TT77779@126.com

苏州市水务局

2021年4月2日

苏州市河道管理范围内建设项目防洪评价报告

技术审查评分细则（试行）

为加强河道管理范围内建设项目管理，确保防洪、排涝、供水、水生态安全，切实维护河湖健康，依据相关法律法规，我局制定本评分细则，以进一步规范防洪评价报告技术审查工作，提升防洪评价报告质量。

防洪评价报告存在下列情况之一的，不予通过：

①不符合水法、防洪法等相关法律法规及有关文件规定的；

②工程涉水方案明显不合理；

③涉水工程评价对象不完整、评价内容存在重大缺项；

④报告评价结论明显错误；

⑤报告存在明显抄袭、拷贝行为；

⑥审查评分低于80分的。

# 1 报告总体评价（15分）

1.1总体要求

(1)报告编制内容完整、评价结论总体可信，符合《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则（试行）》的编制要求。

(2)现场考察视频、影像资料齐全，全面反映工程区现场情况。

(3)项目整体情况介绍清楚，涉水部分关键数据交代清晰、正确。

(4)报告封面加盖编制单位公章或技术报告专用章，报告扉页审定、审核、负责人及编制人员签字。

(5)报告提供的附图应为工程设计正式图纸，并加盖工程设计单位出图章，图框内相关设计人员（制图、设计、校对、审核、审定等）签字。

(6)工程设计图纸平面坐标系应采用大地2000的，高程基面应统一。

(7)项目负责人或技术负责人参与报告汇报，汇报条理清晰、重点突出，答疑明确。

1.2评分规则

共15分，其中报告总体评价10分，编制人员情况3分，汇报2分。

(1)报告总体评价（10分）

报告编制总体框架与导则有明显出入，内容不齐全，扣3分；

现场考察视频、影像资料缺少，工程区现场情况介绍不清楚，扣3分；

项目方案介绍不清楚，涉水部分关键数据未交代清楚，扣3分；

报告封面缺盖公章或技术报告专用章，或扉页审定、审核、负责人及编制人员未签字，或附图未盖工程设计单位出图章、图框内相关设计人员未签字，扣5分。

平面坐标系未采用大地2000的，扣1分；高程基面不统一或未交代清楚，扣0.5分。

10分扣完为止。

(2)报告编制人员情况（3分）

项目负责人具备注册咨询工程师（水利专业）或水利行业高级职称得2分，具备水利行业中级职称得1分，否则不得分；

项目负责人、编制人员有人力资源和社会保障部门出具的本单位《职工参加社会保险情况证明》得1分，否则不得分。

(3)汇报（2分）

项目负责人或技术负责人未到场，扣1分；

汇报不清晰、重点不突出、时间不适当，扣1分。

# 2概述（5分）

2.1导则要求

概述一般应包括项目背景、评价依据、技术路线及工作内容。

(1)项目背景

项目背景应阐明建设项目所在地理位置、总体建设规模、项目前期工作概况及防洪评价编制单位受委托后进行防洪评价编制工作的基本情况。

(2)评价依据

评价依据应列出以下内容：

①国家有关法律、法规及有关规定。

②有关规划文件，包括建设项目所在河段的综合规划及防洪规划、治导线规划、岸线规划、河道(口)整治等水利规划。

③有关技术规范和技术标准。

④有关设计报告的审查意见、批复文件等。

(3)技术路线及工作内容

阐明评价报告所采用的技术路线，包括所采用的基本资料、分析、计算及试验手段等，简述防洪评价的工作内容。

2.2评价重点

(1)项目位置应标识清楚，明确项目在苏州市水系、遥感影像图中的位置。

(2)工程建设的必要性应论述清楚，涉及到方案比选的应阐述清楚选择推荐方案的理由。

(3)项目前期工作情况应阐明前期立项情况、相关专题研究进展情况。

(4)评价依据中法律、法规、规章和规定，一般不得少于十个，法律、法规、规章在后面括号中应当注明施行日期，规定在后面括号中注明文号，并按照下列顺序排列：

①法律；

②行政法规：国务院出台的法规，一般称为XX条例，有多个的按照施行日期的先后排序；

③省、市法规：省、市出台的法规，一般称为XX条例，按照先省后市排序，同一个层级有多个的，按照施行日期的先后排序；

④部、省、市规章：省、市出台的规章，一般称为XX办法，按照先部、省、后市排序，同一个层级有多个的，按照施行日期的先后排序；

⑤规定：按照国务院、部、省、市印发的相关文件，一般称为XX规定、办法或者通知，同一个层级有多个文件的，按照施行日期的先后排序。

(5)技术路线及评价内容应有针对性，按照项目类别、具体情况具体分析，评价重点应突出。

2.3评分规则

共5分，其中项目背景1分，评价依据2分，技术路线及工作内容2分。

(1)项目背景（1分）

项目地理位置交代不清楚的，扣0.5分；项目建设必要性阐述不清楚的，扣0.5分；项目前期工作开展情况缺少的，扣0.5分。

扣完为止。

(2)评价依据（2分）

依据一般不得少于十个，评价依据少一个，扣0.5分；施行日期、文号少一个，扣0.5分；顺序排列有错误的，扣0.5分。

扣完为止。

(3)技术路线及工作内容（2分）

技术路线针对性不强，扣1分；防洪评价内容不完整或重点不突出，扣1分。

扣完为止。

# 3基本情况（20分）

基本情况包括建设项目概况、建设项目所在河段的河道基本情况、现有水利工程及其它设施情况、水利规划及实施安排等。

3.1导则要求

(1)建设项目概况

建设项目概况应介绍与防洪评价有关的涉河建筑物的基本情况，包括下列内容:

- 涉河建筑物的名称、地点和建设目的。

②涉河建筑物的建设规模、特性、防洪标准(校核、设计标准相应洪峰流量、水位，施工期防洪标准及相应洪峰流量、水位)。

③涉河建筑物的设计方案，包括总体布置、结构型式、与河道堤防的连接方式、与其它水利工程交叉或连接方式、占用河道管理范围内土地及建筑设施情况等。

④涉河建筑物的施工方案，主要包括施工布置、施工交通组织、主要施工方法、施工临时建筑物设计、施工工期安排、施工期度汛方案和防凌措施等，对于涉及在河道管理范围内取土和弃土的工程，还应包括施工取土和弃土方案。

(2) 河道基本情况

建设项目所在河段的河道基本情况包括以下内容：

①建设项目所在区域的自然地理、河流水系、水文气象、社会经济和工程状况。

②河道概况。

- 水文、泥沙、气象特征。

- 河道边界条件。

- 地形、地貌、河道地质情况。

⑥现有防洪(排涝)标准及相应的洪峰流量、洪峰水位(潮位)。

(3)现有水利工程及其它设施情况

现有水利工程情况包括河道、堤防、水库、涵闸、泵站等水利(防洪)工程的位置、规模、设计标准、设计水位、功能、特点及运用要求等基本情况。

其它设施情况包括桥梁、码头、港口、取水、排水、航道整治等设施的位置、规模、设计标准、设计水位、功能、特点及运用要求等基本情况。

(4)水利规划及实施安排

应简述与防洪评价有关的水利规划内容及实施安排，包括以下方面:

①综合利用规划、防洪规划、岸线规划、河道(口)整治规划等;

②建设项目所在河段的具体规划要求;

- 建设项目所在河段的规划实施情况;

④建设项目运用期内因规划实施引起的防洪形势、标准等变化情况。

3.2评价重点

(1)建设项目概况

①项目概况应明确工程总体规模、特性，工程防洪标准及设计水位。

②工程平面布置图应采用实测地形图，比例不得小于1:2000，并标注控制点坐标。

③工程平面、立面、剖面图应标明涉水部分关键数据：桥梁应标明跨径、墩台结构尺寸、承台顶面高程、梁底高程及净空高度等；管道应标明管顶标高、埋深，附属构筑物及出入土点距堤岸距离等；码头应标明码头顶面高程、港池设计底高程等。

④项目设计图中应明确工程与堤岸连接方式、与其他水利工程交叉或连接方式。

⑤施工方案应明确施工方法、施工工期安排等，施工围堰、便桥等临时工程应有设计图。报告中明确施工方案另行报批的除外。

⑥施工取土、弃土应交代方量、处置方案等，并附支撑文件。

(2) 工程区基本情况

①项目区水文、气象资料应注明来源。

②工程周边现状河网水系、防洪排涝布局应介绍清楚，并附河网水系、防洪排涝布局图。

③工程河段应明确河道等级（流域性、区域性骨干河道或重要县级河道、镇村一般河道）、属性（圩内或圩外河道）、功能（防洪、水资源与供水、生态、文化景观、航运、养殖、旅游等）、现状规模（河口宽、河底高程、护岸型式、边坡等）。工程位置及上下游50m范围内应有现状河床测量断面图。

④工程区地质情况应有现场勘探资料，明确工程区土层分布、地质特性等。

(3) 现有水利工程及其它设施情况

阐明工程区河道、堤岸、闸站等水利工程，及桥梁、码头、取水等其它设施情况，并附现场视频、影像资料。

(4) 水利规划及实施安排

简述与工程相关的流域、区域水利规划及市县（区）、镇域水系规划、防洪排涝规划等，重点阐述工程区的水系、防洪排涝规划工程及实施情况。明确工程区河段规划规模（河口宽、河底高程、护岸型式、边坡等）及堤防、防汛道路等。

3.3评分规则

共20分，其中项目概况10分、工程区基本情况5分、现有水利工程及其它设施情况3分、水利规划及实施安排2分。

(1)项目概况（10分）

工程名称、地点、目的介绍不清楚或有错误，扣0.5分；工程规模、特性介绍不清楚的，扣0.5分；工程防洪标准、设计水位未明确或有错误，扣2分。

工程平面地形图未采用实测图或测量精度达不到要求的，扣2分；地形图上控制点坐标未标明的，扣1分；工程设计图涉水部分关键数据缺少、标注有误的，扣2分；工程与堤岸连接方式、与其他水利工程交叉或连接方式未明确的，扣2分。

施工方案未明确施工方法的，扣1分；施工围堰、便桥等临时工程平面图、立面图缺少的，扣2分；施工工期未明确或安排明显不合理的，扣1分；施工取土、弃土方案未明确的，扣2分。报告中明确施工方案另行报批的不予扣分。

扣完为止。

(2)工程区基本情况（5分）

水文、气象资料未注明来源、数据有误，扣1分；工程地质情况阐述不清楚的，扣0.5分；工程周边河网水系、防洪排涝布局等情况阐述不清楚的，扣1分；工程所在河道等级、属性、功能、规模阐述不清楚的，扣1分；工程位置河床现场测量断面图缺失，扣0.5分。

扣完为止。

(3)现有水利工程及其它设施情况（3分）

河道堤防、护岸、水闸、泵站等基本情况介绍不清楚，扣2分；工程影响范围内其他设施情况介绍不全，扣1分。现有水利工程及其他设施照片缺失的，扣1分。

扣完为止。

(4)水利规划及实施安排（2分）

与本工程有关的水利规划未介绍，扣2分；河道规划规模及实施安排未阐述，扣1分。

扣完为止。

# 4、河道演变（3分）

4.1导则要求

河道演变主要介绍建设项目所在河段的历史演变过程与特点，分析其近期河床的冲淤特性和河势变化情况，明确河床演变的主要特点、规律和原因，对河道的演变趋势进行预估。

(1)河道历史演变概况

历史演变过程应利用已有分析成果，简述建设项目所在河段的历史演变过程和特点。

(2)河道近期演变分析

河道近期演变分析应根据有关实测资料，分析河段内深泓、洲滩、汉道、岸线等平面变化、断面变化及河床冲淤特性等。

(3)河道演变趋势分析

河道演变趋势分析应根据历史、近期河道演变情况，结合水利规划实施安排，对河道将来的演变趋势进行定性或定量分析，包括河道的平面变化、断面变化、河床冲淤变化等。

4.2评价重点

河道演变分析针对长江、望虞河、太浦河等河势变化剧烈、存在明显演变的河道（段）。

4.3评分规则

共3分，其中河道历史演变、近期演变2分，演变趋势1分。

近期演变分析缺少河道实测岸线、河床断面资料的，扣1分，河道冲淤演变特性及规律不正确的，扣1分。

河床演变趋势预估不正确的，扣1分。

扣完为止。

# 5、防洪评价计算（20分）

5.1导则要求

(1)建设项目防洪影响的计算条件一般应分别采用所在河段的现状防洪、排涝标准或规划标准，建设项目本身的设计(校核)标准以及历史上最大洪水。对没有防洪、排涝标准和防洪规划的河段，应进行有关水文分析计算。

(2)对占用河道断面，影响洪水下泄的阻水建筑物，应进行壅水计算。一般情况下可采用规范推荐的经验公式进行计算;壅水高度高和壅水范围对河段的防洪影响较大的开展数学模型计算或物理模型试验。

(3)对河道的冲淤变化可能产生影响的建设项目，应进行冲刷与淤积分析计算。一般情况下可采用规范推荐的经验公式结合实测资料，进行冲刷和淤积分析计算;所在河段有重要防洪任务或重要防洪工程的，还应开展动床数学模型计算或动床物理模型试验研究。

(4)建设项目工程规模较大的或对河势稳定可能产生较大影响、所在河段有重要防洪任务或重要防洪工程的建设项目，除需结合河道演变分析成果，对项目实施后河势及防洪可能产生的影响进行定性分析外，还应进行数学模型计算或物理模型试验研究进行分析。

(5)在选用数学模型时，可根据实际情况，在满足工程实际的需要条件下，选用一维、二维数学模型的各自优点，或者联合运用。在进行壅水分析计算时，考虑河道实际情况，可选用一维数学模型用于分析计算。关于冲刷与淤积分析计算，对于长系列条件下的预测分析计算，建议用一维数学模型，二维数学模型可用于局部、典型场次洪水条件。

(6)对可能影响已有水利工程安全运行的建设项目，应进行工程施工期和运行期已有水利工程的稳定复核计算；

(7)当建设项目建在排涝河道管理范围内或附近有重要排涝设施，且项目建设可能引起现有排涝设施附近内、外水位较大变化时，应进行排涝影响分析计算。

5.2评价重点

(1)水文分析计算

应明确工程区设计水位、排涝流量，已有批复规划成果的，宜直接引用；无现有成果可引用，应按规范要求推算。

(2)防洪评价计算

计算工况应包括工程运行期、施工期。工程区有引、排水要求的，应分别计算引水、排水工况。

计算内容包括阻水比、占用水域面积计算，壅水分析计算，冲刷与淤积分析计算，排涝分析计算，河势影响分析计算，堤防、围堰防洪复核，堤岸渗透稳定复核、结构安全复核、抗滑稳定安全复等。项目类型不同，计算内容有所差别：

①桥梁、码头、生态修复类等：应进行阻水比、占用水域面积计算，壅水分析计算，冲刷与淤积分析计算，河势影响分析计算，防洪复核，围堰高程复核。工程运行及施工可能影响周边区域排涝的，需进行排涝分析计算；可能影响堤岸渗透稳定、抗滑稳定的，应进行稳定复核计算。

②下穿类管道：冲刷与淤积分析计算，明确工程区河床冲刷深度。可能影响堤岸渗透稳定、抗滑稳定的，应进行稳定复核计算。

5.3评分规则

共20分，其中水文分析计算5分，防洪评价计算15分。

(1)水文分析计算（5分）

引用已批复规划成果错误的，扣5分。

水文分析计算按规范要求推算的，采用资料不全、方法有误、成果不合理的，扣5分。

扣完为止。

(2)防洪评价计算（15分）

不同项目类型分别进行阻水比、占用水域面积计算，壅水分析计算，冲刷与淤积分析计算，排涝分析计算，河势影响分析计算，堤防、围堰防洪复核，堤岸渗透稳定复核、结构安全复核、抗滑稳定安全复等。

缺少一项计算内容，或计算成果明显错误，扣5分；单项计算方法不正确，或计算参数选取不合理，扣3分；单项每少一个计算工况，扣3分。

扣完为止。

# 6、防洪综合评价（22分）

6.1导则要求

根据建设项目的基本情况、所在河段的防洪任务与防洪要求、防洪工程与河道整治工程布局及其它国民经济设施的分布情况等，以及河道演变分析成果、防洪评价计算或试验研究结果，对建设项目的防洪影响进行综合评价。防洪综合评价的主要内容有：

项目建设与有关规划的关系及影响分析;

项目建设是否符合防洪标准、有关技术和管理要求;

项目建设对河道泄洪的影响分析;

项目建设对河势稳定的影响分析;

项目建设对堤防、护岸及其它水利工程和设施的影响分析;

项目建设对防汛抢险的影响分析;

项目防御洪涝的设防标准与措施是否适当;

项目建设对第三人合法水事权益的影响分析;

(1)项目建设与有关规划的关系及影响分析

项目建设与有关规划的关系及影响分析应包括建设项目与所在河段有关水利规划关系分析和项目建设对规划实施的影响分析。

建设项目与所在河段有关水利规划关系分析：简述建设项目与所在河段的综合规划及防洪规划、岸线规划、河道整治规划等水利规划之间的相互关系，分析项目的建设是否符合有关水利规划的总体要求与整治目标。

项目建设对规划实施的影响分析：分析项目建设对有关水利规划的实施是否产生不利的影响，是否会增加规划实施的难度。

(2)项目建设是否符合防洪标准、有关技术和管理要求

根据建设项目设计所采用的洪水标准、结构型式及工程布置，分析项目的建设是否符合所在河段的防洪标准及有关技术要求，分析项目建设是否符合水利部门的有关管理规定。

(3)项目建设对河道泄洪影响分析

根据建设项目壅水计算或试验结果，分析工程对河道行洪安全的影响范围和程度。对施工方案占用河道过水断面的建设项目，还需根据施工设计方案及工期的安排，分析工程施工对河道泄洪能力的影响。

(4)项目建设对河势稳定影响分析

对河势稳定影响较大的项目，根据数学模型计算或物理模型试验结果，结合河道演变分析成果，综合分析工程对河势稳定的影响。主要内容应包括：

①分析项目实施后总体流态和工程影响区域局部流态的变化趋势；

②对分汊河段，应分析项目建设是否会引起各汊道分流比的变化；

③通过各代表断面和代表垂线流速、流向的变化情况的统计分析成果，分析项目建设对总体河势和局部河势稳定有无明显的不利影响；

④结合河道冲淤变化的计算或试验成果，评价项目建设是否会影响河势的稳定；

⑤对工程施工临时建筑物可能影响河势稳定的建设项目，应根据有关计算或试验成果，分析工程施工期对河势稳定的影响；

对河势稳定影响较小的建设项目，可结合河道演变分析成果或采用类比分析的方法，做定性分析。

(5) 项目建设对堤防、护岸和其它水利工程及设施的影响分析

根据有关计算结果，分析项目建设对其影响范围内的各类水利工程与设施的安全和运行所带来的影响。其主要内容包括:

①根据工程影响范围内堤防近岸流速、流向的变化情况，分析项目建设对堤脚或岸坡冲刷的影响;

②根据护岸工程近岸流速、流向的变化情况，分析项目建设对已建护岸工程稳定的影响;

③对可能影响现有防洪工程安全的建设项目，应根据渗透稳定复核、结构安全复核、抗滑稳定安全复核等计算结果，进行影响分析;

④对临近水文观测断面和观测设施的建设项目，应分析对测报、水文资料的连续性和代表性的影响，以及对观测设施的安全运行影响;

⑤对可能影响现有引水、排涝设施引排能力的建设项目，应根据有关计算结果，分析项目建设对引水、排涝的影响;

⑥对其它水利设施的影响分析。

(6) 项目建设对防汛抢险的影响分析

对跨堤、临堤以及需临时占用防汛抢险道路或与防汛抢险道路交叉的建设项目，应进行防汛抢险影响分析。其主要内容应包括:

①根据建设项目跨堤、临堤建(构)筑物的平面布置、断面结构及主要设计尺寸，分析是否会影响汛期的防汛抢险车辆、物资及人员的正常通行;

②根据建设项目的施工平面布置、施工交通组织及工期安排情况，分析工程施工期对防汛抢险带来的影响;

③分析项目建设是否会影响其它防汛设施(如通讯设施、汛期临时水尺等)的安全运行。

(7)建设项目防御洪涝的设防标准与措施是否适当

分析建设项目运行期和施工期的设防标准是否满足现状及规划要求，并对其所采用的防洪、排涝措施是否适当进行分析评价。

(8)项目建设对第三人合法水事权益的影响分析

根据建设项目的布置及施工组织设计，分析工程施工期和运行期是否影响附近取水口的正常取水、临近码头的正常靠泊等第三人的合法水事权益。

6.2评价重点

(1)项目建设与有关规划的关系及影响分析

与相关规划关系的阐述应有针对性，重点分析项目建设对规划的实施是否产生不利影响，是否会增加规划实施的难度。

(2)项目建设是否符合防洪标准、有关技术和管理要求

对照太湖局、江苏省、苏州市水利技术规定，逐条分析建设项目是否符合技术规定要求。

①桥梁类：平面布置应明确跨径是否满足要求、多座桥梁的桥墩是否对孔布置；承台高程、梁底高程是否满足要求；防汛道路净空是否满足要求；各种设计水位下最大阻水比、施工期阻水比是否满足要求；其他度汛方案、管理措施是否满足要求。工程水域占补、过水断面补偿是否满足“等效等量”要求，河道、堤岸补偿工程是否满足要求。

②管道类：管道平面布置与河道的交角是否满足要求；河道管理范围内是否有永久构筑物，施工竖井或出入土点是否满足要求；管道布置是否影响堤防安全及防汛道路畅通；管道埋深是否满足要求；工程管理及警示标识是否完善。河道、堤岸补偿工程是否满足要求。

③码头类：港池防波堤是否能保障水体连通；码头选址是否合理；码头与岸域连接通道是否影响堤防安全；河道管理范围内是否有与水利工程管护无关的办公生活设施和其他永久建筑物；堆场设置是否满足要求；码头面高程、引桥梁底高程、港池疏浚底高程是否满足要求；码头阻水比是否满足要求；工程管理措施是否满足要求。工程水域占补、过水断面补偿是否满足“等效等量”要求，河道、堤岸补偿工程是否满足要求。

④生态修复类：修复工程地形高程设计是否满足要求；工程取土、弃土方案是否满足管理要求；工程管理措施是否满足要求。工程水域占补、过水断面补偿是否满足“等效等量”要求，河道、堤岸补偿工程是否满足要求。

(3)项目建设对河道泄洪的影响分析

结合防洪评价计算，分析工程运行期、施工期对河道行洪、排涝的影响。

(4)项目建设对河势稳定的影响分析

结合防洪评价计算，分析工程运行期、施工期对河道行河势稳定的影响。

(5)项目建设对堤防、护岸及其它水利工程和设施的影响分析

结合防洪评价计算，对堤防、护岸及其它水利工程和设施的影响分析。

(6)项目建设对防汛抢险的影响分析

重点评价工程建设对防汛道路建设及贯通的影响。

(7)项目防御洪涝的设防标准与措施是否适当

分析工程设防标准是否满足区域防洪设计标准。施工围堰设防标准是否合适、围堰顶高程是否满足规范要求。

(8)项目建设对第三人合法水事权益的影响分析

重点分析工程对周边河道引、排水的影响，工程对河道水环境的影响，工程对闸站、码头、管线等的影响。

6.3评分规则

共22分，其中：项目建设与有关规划的关系及影响分析，3分；项目建设是否符合防洪标准、有关技术和管理要求，5分；项目建设对河道泄洪的影响分析，2分；项目建设对河势稳定的影响分析，2分；项目建设对堤防、护岸及其它水利工程和设施的影响分析，2分；项目建设对防汛抢险的影响分析，3分；项目防御洪涝的设防标准与措施是否适当，2分；项目建设对第三人合法水事权益的影响分析，3分。

(1)项目建设与有关规划的关系及影响分析（3分）

与本工程相关规划关系阐述不清楚，扣2分；对规划实施的影响分析不到位，扣2分。扣完为止。

(2)项目建设是否符合防洪标准、有关技术和管理要求（5分）

未对照相关水利技术规定分析，扣5分。相关技术规定条目未列齐全的，缺一条扣1分；符合性分析结论不合理的，每条扣1分。

扣完为止。

(3)项目建设对河道泄洪的影响分析（2分）

对河道行洪、排涝影响缺少分析或结论不正确，扣2分；分析不全面，扣1分。

(4)项目建设对河势稳定的影响分析（2分）

对河势影响缺少分析或结论不正确，扣2分；分析不全面，扣1分。

(5)项目建设对堤防、护岸及其它水利工程和设施的影响分析（2分）

对堤防、护岸工程的稳定分析缺少或结论不正确，扣2分；对水利工程影响分析不全面，扣1分。扣完为止。

(6)项目建设对防汛抢险的影响分析（3分）

缺少对防汛道路建设及贯通分析的，扣3分。工程运行期、施工期对防汛抢险分析不到位的，扣2分。扣完为止。

(7)项目防御洪涝的设防标准与措施是否适当（2分）

项目设防标准与措施未分析，扣2分；分析不全面，扣1分。

(8)项目建设对第三人合法水事权益的影响分析（3分）

工程对周边河道引、排水影响未分析或分析不到位的，扣2分；工程对河道水环境影响未分析或分析不到位的，扣2分；工程对闸站、码头、管线等影响未分析或分析不到位的，扣2分；工程对其他第三人合法水事权益影响未分析或分析不到位的，扣2分。扣完为止。

# 7、防治与补救措施（8分）

7.1导则要求

(1)建设项目影响的防治措施

建设项目影响的防治措施(含运行期与施工期)应包括：

①对水利规划的实施有较大影响的建设项目，应对建设项目的总体布置、方案、建设规模、有关设计、施工组织设计等提出调整意见，并提出有关补救措施；

②对河道防洪水位、行洪能力、行洪安全、引排能力有较大影响的建设项目，应对其布置、结构型式与尺寸、施工组织设计等提出调整意见，并提出有关的补救措施；

③对现有堤防、护岸工程安全影响较大的建设项目，应对其布置、结构型式与尺寸、施工组织设计等提出调整意见，并提出有关的补救措施；

④对防汛抢险、工程管理有较大影响的建设项目，应对其工程布置、施工组织、工期安排等提出调整意见，并提出有关补救措施；

⑤对河势稳定有较大影响的建设项目，应对其工程布置、结构型式、施工方案及施工临时建筑物设计等提出调整意见，并提出有关补救措施；

⑥对其它水利工程及运用有较大影响的建设项目，应对其工程布置、结构型式及施工组织设计等提出调整意见，并提出有关补救措施；

⑦其它影响补救措施，包括对第三人的合法水事权益影响的补救措施等。

(2)防治补救措施的工程量

对防洪工程的影响须提出明确的影响内容和范围，采取防治与补救措施，并对工程量进行初步估算。

7.2评价重点

对不符合水利规划、管理、技术规定等要求的，提出调整意见或补救措施。

提出工程水域占补平衡方案、河道及堤岸同步实施工程方案，防洪排涝、水环境等临时补救措施方案。

水域占补平衡、河道及堤岸工程等永久措施应达到初步设计深度要求，附补偿方案的平面图、结构图，标明工程控制点坐标，列明工程量（补偿水域面积、堤岸工程长度等）。

防洪排涝、水环境等临时补救措施应明确方案的平面布置、工程规模。

7.3评分规则

共8分。

不符合水利规划、管理、技术规定等要求的，未提出调整意见或补救措施，扣8分；

水域补偿、河道及堤岸工程补偿措施不合理或设计深度达不到初步设计要求的，扣5分。方案平面图、结构图、工程量（补偿水域面积、堤岸工程长度等）不齐全的，每缺一项扣2分。

防洪排涝、水环境等临时补救措施方案不合理或规模未明确的，扣5分。

扣完为止。

# 8、结论与建议（4分）

8.1导则要求

总结归纳防洪评价的主要结论，对存在的主要问题提出有关建议。其主要内容应包括：

①河道演变规律、发展趋势及河势稳定性的分析结论;

②建设项目对各方面影响的评价结论;

③须采取的防治补救措施;

④对存在的主要问题的有关建议。

8.2评分规则

共4分。主要结论不全面，少一条扣1分；建议不合理或不全面的，每条扣1分。

扣完为止。

# 9、附图与附件（3分）

9.1基本要求

附图应为涉水工程相关的图纸。平面地形图应采用大地2000坐标系。包括：工程地理位置图，工程区水系分布图，工程建设项目总平面布置图、立面图、剖面图，工程与堤防衔接的相关图纸，施工临时工程平面图、立面图、剖面图，补偿工程平面图、剖面图等。

附件应包括：项目前期立项批复文件，规划、国土、生态环境、航道等相关部门已批复文件。

9.2评分规则

附图缺少一项的，扣1分；针对性不强的，扣2分。工程设计图纸达不到防洪评价要求的，扣3分。

附件缺少立项文件，扣2分。

扣完为止。

# 附件：

苏州市河道管理范围内建设项目防洪评价报告技术审查评分表

评审（填表）时间：      年     月     日

| 项目名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价单位 |  | 项目负责人 |  |
| 分类分项 | 评价要点及内容要求 | 分值 | 评分 | 评分说明 |
| 一、总体评价 （15分） | 报告总体评价 | (1)内容完整、评价结论总体可信，符合导则要求； (2)现场考察视频、影像资料齐全，现场情况介绍清楚； (3)项目涉水部分关键数据交代清晰、正确； (4)报告封面加盖编制单位公章或技术报告专用章，扉页审定、审核、负责人及编制人员签字。 (5)附图为工程设计正式图纸，并加盖工程设计单位出图章，相关设计人员签字。 (6)工程设计图纸平面坐标系应采用大地2000的，高程基面应统一。 | 10 |  | (1)报告总体框架与导则有明显出入，内容不齐全，扣3分； (2)现场考察视频、影像资料缺少，现场情况介绍不清楚，扣3分； (3)项目方案介绍不清楚，涉水部分关键数据交代不清楚，扣3分； (4)报告封面缺盖公章或专用章，或扉页人员未签字，或附图未盖设计单位出图章、相关设计人员未签字，扣5分。 (5) 平面坐标系未采用大地2000的，扣1分；高程基面不统一或未交代清楚，扣0.5分。 扣完为止。 |
|  | 报告编制人员情况 | 项目负责人及编制人员应具备相应的专业素质。 | 3 |  | (1)项目负责人具备注册咨询工程师（水利专业）或水利行业高级职称得2分，具备水利行业中级职称得1分，否则不得分； (2)项目负责人、编制人员有人力资源和社会保障部门出具的本单位《职工参加社会保险情况证明》得1分，否则不得分。 |
|  | 汇报 | 项目负责人或技术负责人参与汇报，汇报条理清晰、重点突出、时间适当，答疑明确。 | 2 |  | (1)项目负责人或技术负责人未到场，扣1分； (2)汇报不清晰、重点不突出、时间不适当，扣1分。 |
| 二、概述 （5分） | 项目背景 | 项目位置应标识清楚，明确在水系、遥感影像图中的位置；工程建设的必要性应论述清楚，涉及到方案比选的阐述清楚选择理由；阐明前期立项情况、相关专题研究进展情况。 | 1 |  | 地理位置交代不清楚的，扣0.5分；建设必要性阐述不清楚的，扣0.5分；前期工作开展情况缺少的，扣0.5分。 扣完为止。 |
|  | 评价依据 | 法律、法规、规章和规定一般不得少于十个，注明施行日期、文号，并按序排列。 | 2 |  | 评价依据少一个，扣0.5分；施行日期、文号少一个，扣0.5分；顺序排列有错误的，扣0.5分。扣完为止。 |
|  | 技术路线及工作内容 |  | 2 |  | 针对性不强，扣1分；评价内容不完整或重点不突出，扣1分。 扣完为止。 |
| 分类分项 | 评价要点及内容要求 | 分值 | 评分 | 评分说明 |
| 三、基本情况 （20分） | 建设项目概况 | (1)应明确工程规模、特性，工程防洪标准及设计水位。 (2)工程平面布置图应采用实测地形图，比例不得小于1:2000，并标注控制点坐标。 (3)工程平面、立面、剖面图应标明涉水部分关键数据。 (4)项目设计图中应明确工程与堤岸连接方式、与其他水利工程交叉或连接方式。 (5)施工方案应明确施工方法、工期安排等，施工围堰、便桥等临时工程应有设计图。施工取土、弃土应交代方量、处置方案等，并附支撑文件。 | 10 |  | (1)工程名称、地点、目的介绍不清楚或有误，扣0.5分；工程规模、特性介绍不清楚的，扣0.5分；工程防洪标准、设计水位未明确或有误，扣2分。 (2)工程平面地形图未采用实测图或测量精度达不到要求的，扣2分；控制点坐标未标明的，扣1分；图上涉水部分关键数据缺少、标注有误的，扣2分；工程与堤岸连接方式、与其他水利工程交叉或连接方式未明确的，扣2分。 (3)未明确施工方法的，扣1分；临时工程平面图、立面图缺少的，扣2分；施工工期未明确或安排明显不合理的，扣1分；施工取土、弃土方案未明确的，扣2分。报告中明确施工方案另行报批的不予扣分。 扣完为止。 |
|  | 工程区基本情况 | (1)水文、气象资料应注明来源。 (2)周边水系、防洪排涝布局应介绍清楚，并附图。 (3)工程河段应明确河道等级、属性、功能、现状规模。工程位置及上下游50m范围内应有现状河床测量断面图。 (4)应有现场地质勘探资料。 | 5 |  | 水文、气象资料未注明来源、数据有误的，扣1分；地质情况阐述不清楚的，扣0.5分；水系、防洪排涝布局阐述不清楚的，扣1分；工程河段等级、属性、功能、规模阐述不清楚的，扣1分；测量断面图缺失的，扣0.5分。 扣完为止。 |
|  | 现有水利工程及其它设施情况 | 阐明工程区河道、堤岸、闸站等水利工程，及桥梁、码头、取水等其它设施情况，并附现场视频、影像资料。 | 3 |  | 工程区水利工程基本情况介绍不清楚，扣2分；其他设施情况介绍不全，扣1分。现有水利工程及其他设施照片缺失的，扣1分。 扣完为止。 |
|  | 水利规划及实施安排 | 重点阐述与工程相关的规划及实施情况，明确工程区河段规划规模及堤防、防汛道路等。 | 2 |  | 与本工程有关的水利规划未介绍，扣2分；河道规划规模及实施安排未阐述，扣1分。 扣完为止。 |
| 四、河道演变 （3分） | 河道演变 | 针对长江、望虞河、太浦河等河势变化剧烈、存在明显演变的河道（段）。 | 3 |  | 近期演变分析缺少河道实测岸线、河床断面资料的，扣1分，冲淤演变特性及规律不正确的，扣1分。 演变趋势预估不正确的，扣1分。 |
| 五、防洪评价计算 （20分） | 水文分析计算 | 应明确工程区设计水位、排涝流量，已有批复规划成果的，宜直接引用；无现有成果可引用，应按规范要求推算。 | 5 |  | 引用已批复规划成果错误的，扣5分；需按规范要求推算的，采用资料不全、方法有误、成果不合理的，扣5分。扣完为止。 |
|  | 防洪评价计算 | 计算工况：包括工程运行期、施工期，如有引、排水要求的，应分别计算引水、排水工况。 | 15 |  | 不同项目类型分别进行防洪评价计算，缺少一项计算内容，或计算成果明显错误，扣5分； |
| 分类分项 | 评价要点及内容要求 | 分值 | 评分 | 评分说明 |
|  | 防洪评价计算 | 计算内容：包括阻水比、占用水域面积计算，壅水分析计算，冲刷与淤积分析计算，排涝分析计算，河势影响分析计算，堤防、围堰防洪复核，堤岸渗透稳定复核、结构安全复核、抗滑稳定安全复等。项目类型不同，计算内容有所差别。 |  |  | 单项计算方法不正确，或计算参数选取不合理，扣3分；单项每少一个计算工况，扣3分。 扣完为止。 |
| 六、防洪综合评价（22分） | 与规划的关系及影响分析 | 重点分析项目建设对规划的实施是否产生不利影响，是否会增加规划实施的难度。 | 3 |  | 与本工程相关规划关系阐述不清楚，扣2分；对规划实施的影响分析不到位，扣2分。 扣完为止。 |
|  | 是否符合防洪标准、有关技术和管理要求 | 对照太湖局、江苏省、苏州市水利技术规定，逐条分析建设项目是否符合技术规定要求。 | 5 |  | 未对照相关水利技术规定分析，扣5分。 相关技术规定条目未列齐全的，缺一条扣1分；符合性分析结论不合理的，每条扣1分。 扣完为止。 |
|  | 对河道泄洪的影响分析 | 分析工程运行期、施工期对河道行洪、排涝的影响。 | 2 |  | 对河道行洪、排涝影响缺少分析或结论不正确，扣2分；分析不全面，扣1分。 |
|  | 对河势稳定的影响分析 | 分析工程运行期、施工期对河道行河势稳定的影响。 | 2 |  | 对河势影响缺少分析或结论不正确，扣2分；分析不全面，扣1分。 |
|  | 对堤防、护岸等水利工程和设施的影响分析 | 对堤防、护岸及其它水利工程和设施的影响分析。 | 2 |  | 对堤防、护岸工程的稳定分析缺少或结论不正确，扣2分；对水利工程影响分析不全面，扣1分。扣完为止。 |
|  | 对防汛抢险的影响分析 | 评价工程建设对防汛道路建设及贯通的影响。 | 3 |  | 缺少对防汛道路建设及贯通分析的，扣3分。 工程运行期、施工期对防汛抢险分析不到位的，扣2分。 扣完为止。 |
|  | 项目设防标准与措施是否适当 | 分析工程方案、施工围堰等设防标准是否满足防洪设计标准。 | 2 |  | 项目设防标准与措施未分析，扣2分；分析不全面，扣1分。 |
|  | 对第三人合法水事权益的影响分析 | 分析工程对周边河道引、排水的影响，工程对河道水环境的影响，工程对闸站、码头、管线等的影响。 | 3 |  | 工程对周边河道引、排水影响未分析或分析不到位的，扣2分；对水环境影响未分析或分析不到位的，扣2分；对闸站、码头、管线等影响未分析或分析不到位的，扣2分；对其他第三人合法水事权益影响未分析或分析不到位的，扣2分。 扣完为止。 |
| 分类分项 | 评价要点及内容要求 | 分值 | 评分 | 评分说明 |
| 七、防治与补救措施（8分） |  | 对不符合水利规划、管理、技术规定等要求的，提出调整意见或补救措施。 提出工程水域占补平衡方案、河道及堤岸同步实施方案，防洪排涝、水环境等临时补救措施方案。 | 8 |  | 不符合要求且未提出调整意见或补救措施，扣8分； 水域补偿、河道及堤岸工程补偿措施不合理或设计深度达不到初步设计要求的，扣5分。方案平面图、结构图、工程量不齐全的，每缺一项扣2分。 临时补救措施方案不合理或规模未明确的，扣5分。 扣完为止。 |
| 八、结论与建议 （4分） | 结论与建议 | 结论和建议包括：河道演变分析结论;建设项目对各方面影响的评价结论;须采取的防治补救措施;对主要问题的建议。 | 4 |  | 主要结论不全面，少一条扣1分；建议不合理或不全面的，每条扣1分。 扣完为止。 |
| 九、附图与附件 （3分） |  | 附图应包括：工程地理位置图，工程区水系分布图，工程建设项目总平面布置图、立面图、剖面图，工程与堤防衔接的相关图纸，施工临时工程平面图、立面图、剖面图，补偿工程平面图、剖面图等。为涉水工程相关的图纸。 附件应包括：立项批复文件，规划、国土、生态环境、航道等相关部门批复文件。 | 3 |  | 附图缺少一项的，扣1分；针对性不强的，扣2分。工程设计图纸达不到防洪评价要求的，扣3分。 附件缺少立项文件，扣2分。 扣完为止。 |
|  |  |  | 100 |  |  |
| 评价等次 | □优（9０分以上） | □合格（８９~８０分） | □不合格（８０分以下） |
| 有关意见： 专家签名： |

备注：

1、不同类型项目防洪评价计算内容详见评分细则5.2，技术规定符合性分析内容详见评分细则6.2；

2、“有关意见”填写需要修改完善的内容，可另附页；

3、防洪评价报告最终得分取各评分人员评分值的平均值。

4、报告存在下列情况之一的，不予通过：

①不符合水法、防洪法等相关法律法规及有关文件规定的；

②工程涉水方案明显不合理；

③涉水工程评价对象不完整、评价内容存在重大缺项；

④报告评价结论明显错误；

⑤报告存在明显抄袭、拷贝行为；

⑥技术审查评分低于80分的。